МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсового проекту

з дисципліни Процеси і апарати харчових виробництв

Статус дисципліни: нормативна

професійного спрямування:

Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів.

напряму підготовки: 6.051701 Харчові технології та інженерія.

галузі знань: 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Факультету технологій та дизайну

Херсон 2012

| Тема проекту | Вихідні дані до проекту |
| --- | --- |
| 1. Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год. | Концентрація томатної маси початкова 5,2% мас.; кінцева 25% мас. Маса надходить в установки нагрітою до температури кипіння. Тиск пари, гріючої перший корпус 0,15 МПа. Остаточний тиск 13 кПа. |
| 2. Сушарка парова конвеєрна для сушки картоплі продуктивністю 0,03 кг/с. | Ширина конвеєрних стрічок 3000 мм. Тиск пари в калориферах 0,3 — 0,6 МПа. |

Вступ

"Процеси й апарати харчових виробництв" – це сукупність наукових та інженерних знань, що дозволяє створювати нові й удосконалювати діючі технології й устаткування для виробництва харчових продуктів.

Основним завданням науки про процеси й апарати харчових технологій є виявлення загальних закономірностей протікання технологічних процесів і розробка методів розрахунку апаратів для їхньої реалізації.

Дані методичні вказівки призначені для допомоги студентам, що виконують курсовий проект по процесам та апаратам харчових виробництв. В них дані рекомендації по організації роботи над проектом, його об’єму та оформленню.

Основна мета виконання курсового проекту – набуття навичок проектування та конструювання основного устаткування харчових виробництв, з використанням сучасної техніки і технології у виробництві, практичного закріплення знань з дисципліни.

Для успішного виконання курсового проекту по процесам й апаратам харчових виробництв студент повинен знати основи теорії процесів, основи методики розрахунку апаратів, основні принципи конструювання апаратів.

Курсовий проект виконується кожним студентом самостійно при консультації керівника.

I. Значення курсового проекту у вивченні дисципліни

При виконанні курсового проекту студенти практично застосовують знання, отримані з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв», а також з дисциплін, на яких ґрунтується даний курс (хімія, фізика, теплотехніка та ін.).

При роботі над курсовим проектом студенти використовують навички, отримані ними при самостійному рішенні задач та прикладів, а також при виконанні контрольних завданнь, вчаться користуватися довідковою технічною літературою.

При виконанні графічних робіт студенти розвивають навички технічного кресленння, вчаться проводити нескладні конструктивні розрахунки і поглиблюють знання основних правил компонування обладнання.

Курсовий проект є найкращою формою самостійної роботи студентів, засобом вивчення студентами новітніх досягнень теорії і практики харчової технології.

II. Основні етапи виконання курсового проекту

1. Тема, обсяг виконання курсового проекту

Завдання на проектування видається студентам денної та заочної форм навчання у п’ятому семестру після проходження навчальної практики.

Тема завдання формулюється з максимальним урахуванням комплексу чинників: місце роботи після закінчення вузу, спеціалізація студента, науково-дослідна робота студента, його досвід роботи на виробництві. Цей творчий процес відбувається за активної участі студента під керівництвом викладачів.

Завдання на проект містить основні дані з теми, змісту й обсягу згідно з методичними вказівками. Конкретні додаткові дані (наприклад види сировини, додаткові параметри, спеціальні дані, конструктивні особливості, література тощо) узгоджуються студентом та керівником його проекту.

Курсовий проект по процесам і апаратам харчових виробництв складається з пояснювальної записки й графічної частини.

Пояснювальна записка повинна містити 25 – 50 сторінок машинописного тексту. Виконується на аркушах формату А4 (279×210). На сторінках наносяться основний підпис (штамп) і назва розділу (додаток 3). Основний штамп виконуються тільки на початковій сторінці розділу. На інших сторінках наноситься малий штамп (додаток 4). Текст оформлюється шрифтом Times New Roman, розмір 12 із полуторним міжрядковим інтервалом.

Нумерація розділів і сторінок починається із титульного аркушу; номер першої сторінки не позначається.

Кожний розділ слід починати з нової сторінки. Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами (з крапкою). У заголовку не дозволяється переносити слова, у кінці назви крапку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Текст після назви розділу відокремлюється пропущеним рядком.

Розділи записки можуть мати підрозділи і пункти, нумерація яких складається відповідно із номерів розділу і підрозділу, а для пунктів – ще і номеру пункту, відокремлених крапкою (наприклад 2.1; 2.1.1 тощо). У межах пунктів можуть бути за необхідності підпункти, що повинні мати порядкову нумерацію аналогічної будови, наприклад: 2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3 тощо.

Термінологія й визначення в записці повинні бути єдиними й відповідати встановленим стандартам, а при їхній відсутності – загальноприйнятим у науково-технічній літературі. Скорочення слів у тексті й підписах, як правило, не допускаються, за винятком скорочень, установлених
ГОСТ 7.12-77.

Всі розрахункові формули в пояснювальній записці приводяться спочатку в загальному виді, нумеруються, дається пояснення позначень і розмірностей всіх величин, що входять у формулу. Потім у формулу підставляють чисельні значення величин і записують результат розрахунку. Всі розрахунки повинні бути виконані в міжнародній системі одиниць СИ. Якщо з довідників та інших джерел значення величин взяті в якій-небудь іншій системі одиниць, перед підстановкою їх у рівняння необхідно зробити перерахування в систему одиниць СИ. У тексті вказуються посилання на джерело основних розрахункових формул, фізичних констант й інших довідкових даних. Посилання на літературні джерела вказують у квадратних дужках. Наприклад: «...для визначення коефіцієнта масовіддачі в газовій фазі використовуємо формулу [7, с. 110]».

Всі ілюстрації (графіки, схеми, креслення, фотографії) іменуються рисунками. Рисунки повинні бути простими і наочними, давати тільки загальне подання про пристрій апарата або вузла, а не служити кресленням для виготовлення. Рисунок нумерують і розташовують після посилання на нього. Всі підписи, що захаращують рисунок, варто переносити в текстову частину. Криві або інші елементи на рисунках позначають цифрами. Підписи під рисунками повинні бути короткими, необхідні пояснення доцільно приводити в тексті.

Всі таблиці, як і рисунки, нумерують. Заголовок таблиці поміщають під словом «Таблиця». Всі слова в заголовках і написах таблиці пишуть повністю, без скорочень. Якщо повторюваний у графі текст складається з одного слова, його допускається заміняти лапками. Якщо повторюваний текст складається із трьох або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами «Те ж», а при наступному – лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається.

Графічна частина складається з двох аркушів формату А1 (549×841). Графічну частину проекту виконують олівцем, або на ЕОМ за допомогою спеціалізованих програм. Оформлення повинно відповідати вимогам ЄСКД.

На одному аркуші викреслюють технологічну схему установки з указанням і характеристикою всього розрахованого або підібраного обладнання (основного і допоміжного), комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів.

На другому аркуші – креслення основного апарату і окремих його вузлів.

2. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу

Досягнення цілей, поставлених перед студентом у курсовому проектуванні, виконується на основі глибокого й всебічного аналізу поставлених завдань по ступеню їхньої освітленості й дозволяння в літературі. На початковому етапі роботи студент може користуватися рекомендаціями, що втримуються в спеціальних методичних посібниках. Згодом виникає необхідність вивчати додаткову літературу.

Студент повинен знайти потрібну книгу самостійно. Для цього рекомендується використовувати бібліотечні систематичні й алфавітні каталоги. У бібліотеках є також систематично предметні й бібліографічні покажчики по різних галузях знань і окремих тем.

Одним з основних аспектів роботи з літературою є визначення головного в даному джерелі, при цьому не потрібно читати його цілком. У виданні вивчається: заголовок; прізвище автора; найменування видавництва (або установи, що випустили книгу); час видання; анотація; зміст; вступ або передмова; довідково-бібліографічний апарат (список літератури, покажчики й т.д.), ілюстративний матеріал.

Анотація міститься на початку книги й містить, як правило, ціль підготовки видання й характеристику потенційного кола читачів. На основі цих даних можна оцінити, наскільки близька книга даному дослідженню.

Зміст розкриває структуру видання, дозволяє одержати інформацію про поставлені проблеми. На основі вивчення змісту можна визначити, яка частина видання буде особливо корисна при виконанні курсового проекту.

У вступі або передмові найбільше часто розкриваються причини аналізу досліджуваних проблем, більш докладно розкривається мета книги.

Довідково-бібліографічний апарат дозволяє судити про обґрунтованість висунутих автором положень у працях інших учених. Варто переглянути список літератури, що приводиться наприкінці видання, а також бібліографічні посилання в тексті. Вивчення списку літератури дозволить одержати інформацію про проведені дослідження з обраної тематики.

Ілюстративний матеріал дозволяє більш ефективно усвідомити основні положення по досліджуваних проблемах. Наявність рисунків, графіків, схем свідчить про високу якість пророблення автором досліджуваних проблем.

При підборі літератури в жодному разі не слід піддаватися спокусі «набрати побільше». Чим більше буде зібрано наукових джерел, тим більшу частку серед них будуть становити не дуже потрібні для роботи публікації.

При підборі літератури необхідно відразу становити бібліографічний опис відібраних видань у строгій відповідності з вимогами, пропонованими до оформлення списку літератури. Даний список літератури по темі курсового проекту узгоджується з науковим керівником.

Перегляд спеціальних журналів і збірників починається з реферативних журналів по даній галузі знань. Журнальну статтю можна досить швидко відшукати по покажчику статей, що поміщаються наприкінці останнього номера журналу за кожний рік видання. Корисними можуть виявитися й бібліографічні виноски, посилання й покажчики в підручниках і монографіях, що відносяться до розроблювальної теми.

Дуже важливо використовувати спеціальні дослідження (монографії), статті в збірниках праць інститутів. Необхідну й найчастіше неоціненну допомогу у вивченні й пошуку методів рішення технічних завдань може зробити патентне дослідження.

3. Вимоги до змісту пояснювальної записки

Пояснювальна записка до курсового проекту, що містить всі вихідні, розрахункові й графічні (допоміжні) матеріали, повинна бути оформлена в певній послідовності:

- Титульний аркуш.

- Бланк завдання на проектування.

- Реферат.

- Вступ.

- Аналіз існуючих конструкцій основного й допоміжного устаткування.

- Технологічна схема установки та її опис.

- Будова і принцип дії основного апарату.

- Вибір конструкційного матеріалу апаратів.

- Розрахунок апаратів.

- Розрахунок або добір допоміжного устаткування.

- Висновки.

- Список використаної літератури.

- Зміст.

- Додатки (при необхідності).

- Титульний аркуш. Приклад виконання титульного аркушу приведений в додатку 1. У назві проекту повинна бути зазначена продуктивність установки Наприклад: «Ректифікаційна установка безперервної дії для отримання етилового спирту з бражки 5000 кг/год.»

- Бланк завдання на проектування. Див. додаток 2.

- Реферат. У цьому розділі (не більше 1 стор.) коротко (0,75 - 1 стор.) викладають зміст проекту, його особливості, переваги, використання найновіших досягнень галузі, вказують обсяг пояснювальної записки та графічної частини проекту.

- Вступ. У цьому розділі (3 – 5 стор.) необхідно коротко описати сутність і призначення даного процесу, порівняльну характеристику апаратів для його здійснення. Необхідно також указати роль і місце в народному господарстві галузі – споживача продукту, одержання якого обумовлено завданням на проектування.

- Технологічна схема установки. В даному розділі (2 – 7 стор.) повинні бути наведені принципова схема установки і її опис із вказівкою позицій (номерів апаратів). На схемі проставляють стрілки, що вказують напрямок всіх потоків, значення їх витрат, температур та інших параметрів.

- Вибір конструкційного матеріалу апаратів. У цьому розділі (1 – 2 стор.) необхідно привести дані по обґрунтуванню вибору матеріалу, з якого буде виготовлена апаратура, що входить у технологічну схему установки (з урахуванням швидкості корозії матеріалу в даному середовищі, його механічних і теплофізичних властивостей).

- Обґрунтування вибору основного й допоміжного устаткування. Як правило, у завданні на проектування вказуються вид основного процесу, система, продуктивність, початкові й кінцеві концентрації (або температури). Вибір типу основного апарата та додаткового устаткування, вибір режимів і умов їхньої роботи студент повинен виконувати самостійно. В цьому розділі (2 – 5 стор.) студент детально обгрунтовує вибір тієї чи іншої конструкції, її переваги і недоліки у порівнянні з іншими існуючими конструкціями.

- Розрахунок апаратів. Завданням цього розділу проекту є розрахунок основних розмірів апаратів (діаметра, висоти, поверхні теплопередачі й т.д.). Для проведення технологічного розрахунку необхідно попередньо знайти по довідниках фізико-хімічні властивості речовин, що переробляються, (щільність, в'язкість і т.п.), скласти матеріальні й теплові баланси. Потім на основі аналізу літературних даних вибирається методика розрахунку розмірів апаратів. При цьому особливу увагу варто приділяти гідродинамічному режиму роботи того або іншого апарата, вибір якого повинен бути обґрунтований з урахуванням техніко-економічних показників його роботи. У цей же розділ входить гідравлічний розрахунок апаратів, метою якого є визначення гідравлічного опору. У цьому ж розділі розраховується товщина теплової ізоляції апаратів. У завдання цього розділу також входить визначення основних розмірів апарата, що забезпечують його міцність, товщини стінок, кришок, днищ, люків; розрахунок опор, лазів, товщини трубних ґрат теплообмінників і фланців та ін. При цьому необхідно враховувати умови експлуатації даного апарата (тиск, температуру тощо). Якщо буде потреба варто провести розрахунок на стійкість апарата з урахуванням вітрового навантаження

- Розрахунок або добір допоміжного устаткування. Крім основних апаратів в установку входять різні види допоміжного устаткування: насоси, вентилятори, газодувки, компресори вакуум-насоси, конденсатовідводники, ємності для зберігання сировини й продукції тощо. Все це устаткування повинне бути розраховане або підібране по нормалях, каталогам або держстандартам із урахуванням конкретних умов їхньої роботи.

- Висновки. Закінчуючи розрахункову частину проекту, студент повинен дати аналіз отриманих результатів, їхньої відповідності завданню на проект, висловити міркування про можливі шляхи вдосконалювання даного процесу і його апаратурного оформлення.

- Список використаної літератури. Літературні джерела, які використовувалися при складанні пояснювальної записки, розташовуються в порядку згадування їх у тексті або за алфавітом (на прізвище першого автора роботи). Відомості про книги повинні включати: прізвище й ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, число сторінок. Наприклад:

Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. — М.: Агропромиздат. 1985. — 503 с.

Відомості про статті повинні включати: прізвище й ініціали автора, назва статті, найменування журналу, серію, рік випуску, том, номер журналу, сторінки. Наприклад:

Шанін О.Д. Установка для відстоювання сусла // Таврійський науковий вісник — 2005. — Вип.42. — с.129—135.

- Зміст. Перелік розділів пояснювальної записки подається в її кінці. Наводяться номери розділів у повному вигляді та сторінки їх розташування.

# 4. Обсяг і зміст графічної частини курсового проекту

Графічна частина технічного проекту відбиває остаточне технічне рішення розроблювального процесу (установки), вибір принципової схеми із вказівкою технічних характеристик і вимог до виконання спроектованого встаткування, а також вибір апаратури й устаткування на основі проведених розрахунків.

Графічна частина курсового проекту складається з технологічної схеми й креслень загальних видів основних апаратів. Вона повинна задовольняти вимогам ЄСКД, пропонованим до виконання технічного проекту.

Поле креслення обмежують рамкою, що проводиться суцільними лініями й відстоїть від лівої крайки креслення на 20 мм, а від інших крайок – на 5 мм:

Основний напис (додаток 5) розташовують у правому нижньому куті креслення.

Крім того, у верхній частині аркуша розташовують додаткову граф розміром 70×14 мм, призначену для повторного запису позначення креслення, що приводиться в основному написі.

4.1. Технологічна схема

Схема повинна містити: а) графічно спрощені зображення виробів, що входять до установки, відображеня принципів, що забезпечують хіміко-технологічний процес, зазначені основні технологічні зв'язки між виробами (трубопроводи), а також елементи, що мають самостійне функціональне призначення (насоси, арматури й т.д.); б) таблиці умовних графічних позначень, точок виміру й контролю параметрів процесу (по необхідності).

Поле аркуша технологічної схеми заповнюють у такий спосіб: з лівої сторони на більшій частині поля аркуша розташовують схему; перелік основних складових частин і елементів схеми розташовують над основним написом на відстані не менш 12 мм у вигляді таблиці, заповнюваної зверху долілиць, за формою:

У графі «Позначення» приводять літерне позначення складової частини схеми, наприклад: апарат – А, насос – Н и т.д. При наявності в схемі декількох елементів однієї назви використовують числові індекси, записувані із правої сторони літерного позначення. Для основних апаратів висота числового індексу дорівнює висоті букв, наприклад: Al, А2, В1, В2. Для арматур і приладів висота числового індексу дорівнює половині висоти букв, наприклад: ВЗ1, ВЗ2, КП1, КП2, М1, М2.

У графі «Найменування» приводять найменування елемента або пристрою відповідно до документа, на підставі якого цей елемент або пристрій застосований, і позначення цього документа (основний конструкторський документ, державний стандарт, технічні умови).

У графі «Примітка» рекомендується вказувати технічні дані елемента або пристрою, що не втримуються в його найменуванні (продуктивність, габаритні розміри тощо).

Все вустаткування (машини, апарати, насоси й ін.) на схемі вичерчують суцільними тонкими лініями товщиною 0,3 –0,5 мм, а трубопроводи й арматури – суцільними основними лініями, тобто у два-три рази толще, ніж устаткування.

Допускається зображувати вироби на схемі без строгого дотримання масштабу, але й без різкого порушення співвідношення габаритних розмірів основних виробів.

Розведення трубопроводів до устаткування показують схематично, причому вона повинна відходити від основних магістральних трубопроводів, показаних нижче або вище устаткування, зображеного на схемі. Допускається показувати лінії магістральних трубопроводів одночасно знизу й зверху схеми.

Лінії трубопроводів, а також розташовані на них арматури й прилади варто показувати на схемі горизонтально й вертикально, паралельно лініям рамки формату.

Умовні зображення й позначення трубопроводів, прийняті на схемі, повинні бути розшифровані в таблиці умовних позначок за формою:

При викреслюванні схеми необхідно рівномірно заповнювати аркуш з урахуванням поетапного розміщення обладнання на різних поверхах і продуктових потоків.

4.2. Загальний вид

Креслення загального виду повинні виконуватися відповідно до основних вимог ГОСТ 2.120-73, ЕСКД на виконання технічних проектів. Креслення загального виду повинні містити наступні відомості:

- зображення виробу (апарата, машини), необхідні види, розрізи й перетини, що дають повне подання про пристрій розроблювального виробу;

- основні розміри – конструктивні, приєднувальні й габаритні, а якщо буде потреба – настановні монтажні й граничні відхилення рухливих частин;

- позначення посадок у відповідальних сполученнях;

- вид або схему з дійсним розташуванням штуцерів, люків, лабетів і ін.;

- таблицю призначення штуцерів, патрубків тощо;

- технічну характеристику;

- технічні вимоги;

- перелік складових частин виробу.

На зображенні креслення загального виду допускається показувати умовно зміщеними штуцера, бобишки, люки й т.п., не змінюючи їхнього розташування по висоті або довжині апарата.

Літерні позначення за абеткою (без пропусків і повторення) привласнюють спочатку видам, розмірам, перетинам, а потім штуцерам. У випадку недоліку букв застосовують цифрову індексацію, наприклад: «A1», «Б1», «В1» і т.д.

Написи, технічну характеристику, технічні вимоги й таблиці на кресленні варто виконувати з дотриманням
ГОСТ 2.316-68.

Таблиці, технічну характеристику, технічні вимоги й перелік складених частин варто розташовувати над основним написом креслення. Як виняток допускається розміщення таблиці штуцерів ліворуч від основного напису.

Додаткові зображення (види, розрізи, перетини, виносні зображення й т.д.) повинні розташовуватися по можливості ближче до элементу, що роз'ясняється.

У технічній характеристиці вказують: призначення виробу (апарата); об’єм апарата – номінальний і робочий; продуктивність; площа поверхні теплообміну; максимальний тиск; максимальну температуру середовища; потужність привода; частоту обертання деталей; токсичність і вибухонебезпечність середовища; інші необхідні дані.

У технічних вимогах на кресленні вказують: позначення ГОСТ або ТУ, згідно яким повинне бути виготовлений і випробуваний даний виріб; позначення ГОСТ або ТУ на основні матеріали, застосовувані у виробі; вимоги до випробування на міцність і щільність зварених швів й інших видів з'єднань; відомості про необхідність теплової ізоляції, гумування й інших антикорозійних покриттів.

Розташування елементів креслення загального виду, розташовуваного короткою або довгою стороною по горизонталі

5. Подання проекту на кафедру для перевірки, висновок керівника

Проект оформляють за графіком, складеним студентом і узгодженим із розкладом і роботою над іншими дисциплінами за планом деканату. Основні рішення  за розділами проекту погоджуються з керівником, з цією метою у графіку передбачається 3-4 – разовий проміжний контроль (атестація).

Студенти стаціонарної і заочної форм навчання працюють над курсовим проектом під постійним керівництвом викладача.

Консультанти й керівник своїми роз'ясненнями й радами допомагають студентові уточнити мету проектування, визначити зміст проекту й методику його виконання.

При розробці конструкції, виконанні розрахункової частини проекту й інших розділів студент може звертатися за роз'ясненнями до зазначеного в завданні консультантам, що є фахівцями у відповідній області.

Однак автором проекту є студент і він відповідає за правильність прийнятих у проекті технічних рішень і проведених розрахунків і аналізів.

Готовий проект подається студентом на перевірку в установлений строк.

Керівник перевіряє правильність розрахунків і креслень і робить зауваження на полях креслень і записки. Вказує основні зауваження й побажання й дає висновок «допускається до захисту» або «не допускається».

Студент вносить у проект виправлення й, маючи допуск до захисту, з’являється на кафедру для захисту проекту.

# 6. Захист курсового проекту

Термін захисту встановлюється згідно з навчальним планом кафедри, затверджується деканатом. Як правило, це остання декада семестру. Приймає захист комісія, яка затверджена кафедрою.

Студент лаконічно (протягом 5–10 хв.) доповідає про особливості проекту виділяючи його мету і завдання, переваги прийнятих рішень, нові технічні елементи з обґрунтуванням, економічними і соціальними критеріями.

Члени комісії задають питання з проекту з урахуванням загальнонаукових і загальних інженерних дисциплін. Захист є важливою частиною виховного процесу, тому він ведеться відкрито, студенту вказують на недоліки проекту, відзначають його позитивні моменти, висловлюють побажання на майбутнє.

Оцінка автору проекту ставиться за такими критеріями.

Оцінку “відмінно” студент одержує за умов: глибокого і всебічного засвоєння методики технологічного проектування, теоретичних і практичних положень з технології і обладнання в обсязі проекту, чіткої й досить повної доповіді про мету проекту, способи її досягнення.

У відповідях на запитання студент повинен показати всебічне знання: характеристик продуктів і системи їх контролю; основних принципів компонування, конструкції й роботи обладнання; принципів і методів обґрунтування всіх розрахунків. Графічна частина повинна відповідати вимогам ЄСКД розкривати суть проекту; пояснювальна записка має бути оформлена згідно з вимогами стандартів з посиланням на список літератури. Вся робота використовується у відповідності з графіком та діючими кафедральними методичними вказівками. Є елементи використання ЕОМ, персонального комп’ютера.

Оцінку “добре” одержує студент, який повністю засвоїв методику проектування, теоретичні і практичні положення з технології і обладнання в обсязі проекту; коротко та ясно доповів суть виконаного проекту, без істотних помилок. Відповіді на запитання дав правильно, але не зовсім повно і чітко. Мають місце, хоч і не принципові неточності в розрахунках і в списку використаної літератури, а також посилання на неї в тексті пояснювальної записки. У графічній частині мають місце елементи недбалості і несуттєві помилки в зображенні обладнання; графік роботи над проектом не порушувався, застосовувалася обчислювальна техніка, персональний комп’ютер.

Оцінку “задовільно” виставляють студенту, котрий засвоїв основні відомості про технічне проектування; відповідь по проекту по суті правильна, але побудована нелогічно, має багато неточностей. Відповіді на запитання неповні, мають суттєві неточності в обґрунтуванні прийнятих рішень, дається неповна оцінка проекту.

Оцінка “незадовільно” виставляється в тому разі, коли проект виконано із суттєвими відхиленнями від вимог ЄСКД. Пояснювальна записка подана нелогічно, має грубі неточності, прийняті рішення необґрунтовані. Студент припускається грубих помилок в загальнонаукових і спеціальних дисциплінах, не дає правильної оцінки проекту, виявляє значне незнання спеціальної літератури і невміння користуватися нею. У виконанні креслень мають місце грубі помилки. Студент робить серйозні помилки у відповідях на запитання. Під час оформлення проекту допущені відхилення до вимог методичних вказівок, порушення графіку без поважних причин.

Студенту, що одержав на захисті незадовільну оцінку, або не подав проект у призначений термін, зараховується академічна заборгованість. Для її усунення видається нове завдання або встановлюється термін для доопрацювання проекту.

# III. Тематика курсових проектів

Тематика курсових проектів видається і затверджується студентам після вивчення основних дисциплін.

Теми:

1. Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год.

2. Сушарка парова конвеєрна для сушки картоплі продуктивністю 0,03 кг/с.

Теми курсових проектів можуть бути вибрані  студентами інші, при узгодженні з викладачем у межах навчальної програми.

Літературні джерела вказані в зазначеному вище виданні.

IV. Рекомендована література

- Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под ред. В. Н. Стабникова, — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982.—199 с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991 — 496 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. — Л., Химия. 1987 — 576 с.

- Гребенюк С.М., Михеева Н.С. Расчеты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств. — М.: Агропромиздат. 1987. — 273 с.

- Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Колос, 2000. — 551с.

- Процеси і апарати харчових виробництв: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Поперечний А.М. та ін. За ред. Поперечного А.М. ДонДУЕіТ. Київ: 2007. — 304с.

- Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. — М.: Агропромиздат. 1985. — 503 с.

- Аношин И.М., Мержаниан А.А. Физические процессы виноделия. — М.: Пищевая промышленность. 1976. — 374 с.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. — М., Химия, 1974. — 752 с.

- Справочник химика. Т. I — V. Л., Химия, 1968. — 974 с.

Додатки

Додаток 1. Титульний лист.

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України |
|  | 29 березня 2012 року № 384 |
|  | Форма № Н-6.01 |

Херсонський національний технічний університет

Кафедра харчових технологій

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Процеси і апарати харчових виробництв"

на тему: "Установка вакуумна трьохкорпусна для випарювання томатної маси продуктивністю 9 т/год"

|  | Студента 2 курсу, 2зт-ТК групи. Напряму підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія, спеціальності: технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів Іванова І.І. Керівник ст. викл. Шанін О.Д. |
| --- | --- |
|  | Національна шкала_________________ Кількість балів____Оцінка ЕCTS_____ |
|  | Члени комісії__________ _____________ (підпис) (прізвище та ініціали) __________ _____________ (підпис) (прізвище та ініціали) __________ _____________ (підпис) (прізвище та ініціали) |

м. Херсон – 20____рік

Додаток 2. Бланк завдання на курсовий проект.

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра   харчових технологій

Дисципліна   Процеси і апарати харчових виробництв

Спеціальність   051704. Технологія бродильних виробництв і виноробства

Курс  третій         Группа                           Семестр       п’ятий

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Прізвище, ім’я, по-батькові

1 . Тема проекту .

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):

3. Вихідні дані до проекту (роботі) .

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) .

5. Перелік графічного материалу (з точною указівкою обов'язкових креслень) .

6. Дата видачі завдання

Додаток 2. Друга сторінка завдання на курсовий проект.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № | Назва етапів курсового проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітки до етапів проекту |
| --- | --- | --- | --- |

Студент                                                                                      .

Керівник                                                                                     .

«           »                                                        2013 рік

Додаток 3. Основний напис на перших аркушах розділу пояснювальної записки.

Додаток 4. Напис на наступній сторінці пояснювальної записки.

Додаток 5. Основний напис на графічній частині: